## Slide 1: ECE 220 Lab1

## Slide 2
TA: Adam Iou-Jen Liu
CA: Michelle Zhang
Weekly lab
  Finish worksheet to get credit
  Due 8pm Sundays
Weekly MP
Course wiki
Github
CampusWire
Canvas
Gradescope
PrairieLearn

## Slide 3: Agenda
Lab1 (printing hexadecimal numbers using LC3)
Github setup

## Slide 4: 2’s complement
011  3
010  2
001  1
000  0
111  -1
110  -2
101  -3
100 
-A = 2 cmp(A) = A’ + 1

## Slide 5: Left Shift
0011  0110
A
2A
ADD R, A, A

## Slide 6: Lab1 Print a Hex Number
R3 (16 bits): 0101 0111 1100 0011
Hex: 5 7 C 3
Idea: 0101 0111 1100 0011
Left shift R0
Replace LSB of R0 with MSB of R3
Left shift R3
a R0 0000 0000 0000 0000
b R0 0000 0000 0000 0000
c R3 1010 1111 1000 0110
a R0 0000 0000 0000 0000
b R0 0000 0000 0000 0001
c R3 0101 1111 0000 1100
0. R0 0000 0000 0000 0000
R3 0101 0111 1100 0011
3. a R0 0000 0000 0000 0010
b R0 0000 0000 0000 0010
c R3 1011 1110 0001 1000
4. a R0 0000 0000 0000 0100
b R0 0000 0000 0000 0101
c R3 0111 1100 0011 0000
R0 = 5
If R3 < 0, add 1 to R0
If R3 >= 0, add 0 to R0

## Slide 7
OUT R0 ?
ASCII
ASCII | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | … | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Char | `0’ | `1’ | `2’ | `3’ | `4’ | `5’ | `6’ | `7’ | `8’ | `9’ | … | ‘A’ | ‘B’ | ‘C’ | ‘D’ | ‘E’
If 0 <= R0 <= 9 OUT R0 + 48
If 10 <= R0 <= 15 OUT (R0 – 10) + 65